## Slide 1: VLan

## Slide 2: VLAN
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name etageone
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fastEthernet 0/1
Switch(config)#interface range FastEthernet0/1 – 2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

## Slide 3: INTER VLAN
Switch(config)#interface fastEthernet 0/5
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)#exit
Switch#copy running-config startup-config
Router(config-if)#int g0/0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.0.125 255.255.255.224
Router(config-subif)#no shut